## Slide 1
PREDICTIVE MAINTENANCE · 指揮中心
AI Servo Motor Health
Command Center
伺服馬達健康監控與智慧維護指揮中心
AI4I · IMS · XJTU · Paderborn · Servo 主線 | ML × FastAPI × Next.js × LLM
AIHW 期末專題 · 2026-06
Notes: 開場 30 秒誠實性開場白：定位為維護決策輔助、不控制馬達；主線 Servo 目前用 placeholder 合成資料，重點在完整流程與誠實的泛化邊界。

## Slide 2
MOTIVATION
為什麼要做預測性維護
工業伺服馬達長期運轉會累積溫度、扭矩、機械負載、磨耗相關的劣化。
若能在故障前估計風險，運維單位即可：
降低非計畫性停機
減少緊急維修成本
避免製程中途故障的物料報廢
支援的決策
派工 · 巡檢 · 班次調度
範圍外
即時控制迴路 · 安全互鎖
Notes: 強調：本系統是決策輔助，不接控制迴路。

## Slide 3
ARCHITECTURE
一條主線 · 四條對照軌
Servo（主線）
伺服馬達健康分類 + 退化值 DV
模組 A
AI4I 靜態製程風險分類
模組 B
IMS 動態健康度 / RUL
模組 B+
XJTU 多軌跡 / 多工況泛化
模組 C
Paderborn 馬達電流故障診斷
敘事：靜態風險 → 動態健康監測 → 多軌跡泛化驗證 → 電流診斷 → 收斂到伺服馬達主線

## Slide 4
METHOD
CRISP-DM 開發流程
1
Business
決策輔助定位
不控制馬達
2
Data
理解 + 限制
誠實性聲明
3
Prepare
去洩漏 / 標準化
特徵工程
4
Model
多模型 × 特徵組
A/B/B+/C/Servo
5
Evaluate
F1 / PR-AUC / R²
泛化驗證
6
Deploy
FastAPI + Next.js
Vercel + HF

## Slide 5
DATA
資料集與限制（誠實性）
模組 | 資料集 | 真實性 | 目標
Servo | PHM 伺服馬達退化 | ⚠ 合成 placeholder | 健康分類 + DV 回歸
A | UCI AI4I 2020 | 合成 | 故障二元分類
B | NASA/IMS Set 2 | 實測（單軌跡） | 健康度 / RUL
B+ | XJTU-SY（15 顆/3 工況） | 實測（多軌跡） | 跨軸承/工況泛化
C | Paderborn PMSM | 實測（試驗台 真實+人工） | 故障分類
原始大型資料集（IMS/XJTU/Paderborn raw，約 21 GB）不進 git。

## Slide 6
MODULE A · AI4I
靜態風險分類
Gradient Boosting + RFE top-8 · 10 模型 × 5 特徵組 · 以 F1 選模（不平衡資料）
0.887
F1（故障類）
0.906
PR-AUC
0.809
Recall
0.993
Accuracy
混淆矩陣（測試 2000 / 68 故障）：[[1931, 1], [13, 55]] 漏報 13 · 誤報 1
預測性維護偏重 Recall（漏報成本 > 誤報）；3% 正類下 PR-AUC 0.91 屬實用水準。

## Slide 7
MODULE B · IMS
動態健康度與 RUL
20 kHz 振動 → 健康指標 → 退化起點 FPT → 指數趨勢外推 RUL
3.12 天
失效前偵測到退化
25.2 h
退化區 RUL MAE
−1.65
趨勢外推 R²
方法學發現：在單一退化軌跡上做監督式絕對 RUL 回歸會失敗（撞外推牆）→ 改採趨勢外推。
限制：此結果為單軌跡，不可泛化到其他軸承/馬達。

## Slide 8
MODULE B+ · XJTU
多軌跡 / 多工況泛化
✓ 可泛化：健康監測
同一組固定參數套全 15 顆軸承
15 / 15 全數成功偵測退化起點 FPT
跨軸承、跨工況的健康監測成立
✗ 受限：絕對 RUL
LOBO（工況內）pooled R² ≈ −0.62
LOCO（跨工況）pooled R² ≈ −1.22
領域自適應（CORAL）：−1.22 → −0.92
結論：明確區分「可泛化的健康監測」與「受限的絕對 RUL」——不誇大。

## Slide 9
MODULE C · PADERBORN
人工 → 真實 泛化落差 ★
真實馬達定子電流（MCSA）+ 振動 30 維時域特徵 → 故障分類（健康/外環/內環）
BASELINE
1.00
macro-F1（人工故障，訓練/測同分佈）
人工 → 真實
0.20
macro-F1（測真實加速壽命損傷）
泛化落差 ≈ 0.80 —— 人工故障訓練無法直接泛化到真實劣化；我們如實呈現，不只報 baseline。
Notes: 這是最重要的一頁。baseline 1.0 看起來完美但是人工故障同分佈；換真實損傷掉到 0.20，混淆矩陣對角線潰散。揭露這個落差比只報好看的 baseline 更有價值。

## Slide 10
MODULE SERVO · 主線
伺服馬達健康估測
雙輸出：健康狀態分類（LN/LO/MED/HI）+ 退化值 DV 回歸 → 健康分數 / 風險 / 異常特徵 / 建議
0.748
健康分類 macro-F1
0.733
退化值 DV · R²
0.135
DV 回歸 MAE
⚠ 誠實性：目前以 placeholder 合成資料訓練（n=6000），數字僅供流程展示。
下載真實 PHM 資料重訓後方為正式結果；分類與 DV 矛盾時輸出一致性警告。

## Slide 11
SYSTEM
系統實作
Next.js Command Center
深色工業前端：Overview / 機群 / 設備詳情 / 模擬器 / 各模組頁
FastAPI 後端（30+ 端點）
機群 /alerts /work_orders 由真模型即時衍生 · /servo/simulate 即時訓練
LLM 維護助理
多供應商（Groq/OpenRouter/Gemini）依序嘗試，全失敗回離線範本
TF-IDF 維修知識庫
文件檢索 + 規則式維護建議（散熱/負載/保養/通報）

## Slide 12
DEPLOYMENT
部署
免費線上 Demo
前端 → Vercel（Next.js）
後端 → Hugging Face Spaces
  （Docker · 2 vCPU / 16 GB）
跨網域以 API_BASE_URL 接 · CORS 開放
單機整合（GCP VM）
nginx 反向代理
  / → Next.js:3000 · /api → uvicorn:8000
systemd 常駐 + certbot HTTPS
CI：Python 測試 + 前端 lint/build
範本與 runbook：docs/DEPLOYMENT.md（含 deploy/nginx · systemd · huggingface）

## Slide 13
INTEGRITY
誠實性紅線聲明
Servo 主線 / AI4I
合成 placeholder / 合成 —— 不宣稱為真實伺服馬達資料
IMS Set 2
單軌跡 —— 不可泛化到其他軸承/馬達；不做深度 RUL 回歸
Paderborn
真實 PMSM 試驗台（非產線）· 如實呈現人工→真實落差 · 非 RUL
機群 / 告警
真模型在 demo 樣本上的輸出；遙測/工單為示意，非真實遙測
系統定位
維護建議＝決策輔助，不直接控制馬達

## Slide 14
CONCLUSION
從靜態風險到伺服馬達主線，
誠實標示每一步的邊界
A 靜態風險 → B 動態健康/RUL → B+ 多軌跡誠實驗證泛化 → C 電流揭露人工→真實落差 → Servo 主線整合。
核心貢獻：明確區分「可泛化（健康監測）」與「受限（絕對 RUL）」，並全程標示資料真實性。
未來工作：下載真實 PHM 資料重訓 Servo · 雲端化互動曲線 · 深度模型 · 成本敏感門檻 · ESP32 IoT。